## Slide 1: 第一章
要求掌握：计算机的分类、计算机发展简史、计算机的硬件
、计算机的软件、计算机系统的层次结构相关知识点。
例如：
1、第三代电子计算机使用的电子器件是（中小规模集成电路），所采用的基本材料为（ 硅 ） 。
2、计算机信息计量单位中的K代表（1024 ） 。
3、冯·诺依曼机工作方式的基本特点是（按地址访问并顺序执行）。
4、 （ 控制器 ）可区分存储单元中存放的是指令还是数据。
5、中国古代出现的最早计算工具是（算筹 ）。
6、 计算机从第三代起，与IC电路集成度技术的发展密切关系。描述这种关系的是（ 摩尔 ）定律。

## Slide 2: 第二章
要求掌握：数据与文字的表示、定点加法、减法运算、定点运算器的组成、浮点运算与浮点运算器相关知识点。
例如：1、在定点运算器中，无论采用双符号位还是单符号位，必须有（溢出判断电路），它一般用（异或门）来实现。
2、下列数中最大的数是__B____。
A.（10010101）2 B.（227）8 C.（96）16 D.（143）10
3、用8位字长（其中1位符号位）表示定点整数（纯小数）时，所能表示的数值范围是（-127---127 ），其中最大的正数、最小的正数、最大的负数、最小的负数分别是多少。127,1,-1.-127。。
4、浮点数的表示范围和精度取决于（阶码和尾数 ）。浮点数规格化规则是（IEEE754浮点数标准）。
A = m × b^e
5、将十进制数0.875转换成IEEE754 的单精度浮点数据格式表示 3F 60 00 00
。

## Slide 3: 6、设机器字长16位,定点表示,尾数15位,数符1位,问：(1)定点原码整数表示时,最大正数是多少?最小负数是多少?(2)定点原码小数表示时,最大正数是多少?最小负数是多少?

## Slide 4
(1)定点原码整数表示
最大正数值＝(215－1)10＝(＋32767)10
最小负数值＝－(215－1)10＝(－32767)10
(2)定点原码小数表示
最大正数值＝(1－2－15)10＝(＋0.111...11)2
最小负数值＝－(1－2－15)10＝(－0.111..11)2
注：1符号，１５数字

## Slide 5
7、假设有一个4级流水浮点加法器每个过程段所需的时间为：0操作数检查的时间是70ns，对阶的时间是60ns,尾数相加的时间是90ns，结果规格化的时间是80ns，缓冲寄存器的延时为10ns，求：（1）4级流水线加法器的加速比是多少？
（2）如果每个过程段的时间都相同，即都是75ns（包括缓冲寄存器时间）时，加速比是多少？
解：不是流水线所用时间：70+60+90+80=300ns
加法流水线的时钟周期至少是：90+10=100ns （
4级流水线加法器的加速比：300/100=3
如果每个过程段的时间都相同，即都是75ns（包括缓冲寄存器时间）时，加速比是：300/75=4

## Slide 6
8、已知一浮点向量加法流水线由阶码比较、对阶、尾数相加和规格化四段流水构成，每段所需的时间（包括缓冲寄存器时间）分别为30ns、25ns、55ns和50ns。
（1）请画出该流水线的流水时空图。
（2）计算出该流水线的加速比。

## Slide 7
(2) 不采用流水线操作时，总的浮点加法时间为30+25+55+50=160ns,而流水线的时钟周期最小为55ns.
故加速比是160/55=2.9.

## Slide 8
9、将十进制数20.59375转换成IEEE754标准的32位二进制存储内容，最终结果转换成十六进制数。
解：20.59375=10100.10011B=1.010010011*24
S=0 E=4+127=131=1000,0011 M=010010011
0100 0001 1010 0100 1100 0000 0000 0000= 41A4C000

## Slide 9
10、设阶码5位（含2位阶符），尾数8位（含2位尾符），按浮点运算方法完成X-Y,其中X=-0.0101102-101，Y=0.0101102-100，要求给出计算过程。
解：[X]浮=11 011 11 101010
[Y]浮=11 100 00 010110
对阶：EX-EY=11 111=-1
[X]浮=11 100 11 110101(0)
尾数相减得，11 011111
结果为：-0.100001 2-4.

## Slide 10
[x]浮=0001，00.1101
[y]浮=0011，11.0110
阶差=1110 即为-2
Mx应当右移2位，
[x]浮=0011，00.0011（01）
尾数和为11.1001（01）
左规11.0010（10），阶码减1为0010
舍入（就近舍入）11.0011 丢弃10
x+y=-0.1101*210
11、设x＝+0.1101,y=-23×0.1010，求x+y

## Slide 11
11、已知一位全加器（FA）的逻辑表达式可用如下形式写出：
（1）给出一位全加器的真值表。
（2）画出一位全加器的电路图。
（3）用4个全加器设计一个具

## Slide 13
13、单功能、线性流水线，输入任务是不连续的情况，用一条4段浮点加法器流水线求8个浮点数的和：
Z=A+B+C+D+E+F+G+H。
（1）请绘制出该流水线工作的时空图。
（2）计算该流水线的吞吐率、效率、加速比。
Z=[（A+B）+（C+D）+（E+F）+（G+H）]

## Slide 15
7个浮点加法共用了15个时钟周期，

## Slide 16: 14、设有两个十进制数，x = -0.875 × 21，y = 0.625 × 22，设阶码2位，阶符1位，数符1位，尾数3位，通过补码运算规则求出z = x – y的二进制浮点规格化结果（写出运算步骤）。

## Slide 17: 第三章
要求掌握：多层次、各类型存储器相关知识点，特别是存储器容量的扩充、Cache存储器、多模块交叉存储器等技术。
例如：
1、设机器字长32位，存储容量为4GB，若按字编址，其寻址范围是（ ）。
2、Cache的地址映射中，( )比较多的采用“按内容寻址”的相联存储器来实现。
3、存储器可分为主存和（ ），程序必须存于（ ）内，CPU才能执行其中的指令。
4、Cache的地址映射中，若主存中的任一块均可映射到Cache内的任一块的位置上，称作( )。

## Slide 18
1、利用2K×4位的SRAM芯片，设计一个存储容量为2K×8位的SRAM存储器。
解：所需芯片数量=(2K×8)/(2K×4)=2片
连接见课本。
利用2K×4位的DRAM芯片设计4K×4位的DRAM存储器。
解：所需芯片数d=（4K×4）/（2K×4）=2(片)
连接见课本。

## Slide 19
2、某8位微型机地址码为18位，若使用4K4位的RAM芯片组成模块板结构的存储器，试问：
（1）该机所允许的最大主存空间是多少？
（2）若每个模块板为32K8位，共需几个模块板？
（3）上述模块板内共有几片RAM芯片？
（4）共有多少片RAM？
（5）CPU如何选择各模块板？

## Slide 20
解：
（1）该机所允许的最大主存空间是：256KB
（2）8个模块板.
（3）16片RAM芯片.
（4）128片RAM.
（5）CPU通过最高3位地址译码选模板，次高3位地址译码选择模板内芯片。

## Slide 21
3、用512K×16位的Flash存储芯片组成一个2M32的半导体只读存储器, 试问：
（1） 数据寄存器多少位？
（2） 地址寄存器多少位？
（3） 共需要多少个这样的存储芯片？
（4） 画出此存储器的组成框图。

## Slide 22
解：（1） 数据寄存器32位。
（2） 地址寄存器21位。
（3） 共需要8个这样的存储芯片。
（4） 此存储器的组成框图如下。

## Slide 23
4、设CPU共有16根地址线，8根数据线，并用 （低电平有效）作访存控制信号， 作读写命令信号（高电平为读，低电平为写）。现有下列存储芯片：ROM（2K×8位，4K×4位，8K×8位），RAM（1K×4位，2K×8位，4K×8位），及74138译码器和其他门电路（门电路自定）。试从上述规格中选用合适芯片，画出CPU和存储芯片的连接图。要求：
（1）给出地址空间分配，其中最小4K地址为系统程序区，4096~16383地址范围为用户程序区。
（2）指出选用的存储芯片类型及数量。
（3）详细画出片选逻辑。

## Slide 24
（1）地址空间分配
系统程序区（ROM共4KB）：0000H—0FFFH
用户程序区（RAM共12KB）：1000H—3FFFH
（2）ROM：4K*4位，2片；
RAM：4K*8位，3片；

## Slide 26
5、要使用4M字*4位的存储芯片组成16M字*32位的主存储器。
（1）需要多少个4M字*4位的存储芯片？
（2）画出该存储器的逻辑连接示意图。

## Slide 27
6、用16M字×8位的存储芯片构成一个64M字×16位的主存储器。要求既能够扩大存储器的容量，又能够缩短存储器的访问周期。 （1）需要多少个存储器芯片。
（2）访问存储器芯片和主存储器的地址长度各需要多少位？（3）画出用存储器芯片构成主存储器的逻辑示意图。
(1)需要存储器芯片： 4*2=8 (2)存储器芯片的地址长度为24位。 主存储器的地址长度为26位。

## Slide 29
7、采用低位交叉方式，使用16K×8位的DRAM芯片构成
64K×32位存储器：
（1）数据寄存器多少位？地址寄存器多少位？
共需多少个DRAM芯片？需使用何种方式的译码器？
（2）画出该存储器的组成逻辑框图。
（1）数据寄存器32位；
地址寄存器16位；
需要
个芯片；
使用2-4译码器；
（2）16个芯片，4片一组，共4组；
低位交叉使用A0、A1通过2：4译码器实现片选；
A2~A15用于片内寻址；

## Slide 31
8、设存储器容量为32字，字长64位，模块数为4，分别用顺序方式和交叉方式进行组织。存储周期为200ns，数据总线宽度为64位，总线传送周期为50ns。问：顺序存储和交叉存储的带宽各是多少？
解：4个字信息总量：64b*4=256b
顺序存储4个字的时间：200ns*4=800ns
交叉存储4个字的时间：200ns+50*（4-1）=350ns
顺序存储的带宽：256b/800ns=32*107b/s
交叉存储的带宽：256b/350ns=73*107b/s

## Slide 32
9、假设CPU执行某段程序时共访问Cache命中4800次，访问主存命中200次，已知Cache的存取周期是30ns，主存的存取周期是150ns，求：
（1）Cache的命中率是多少？
（2）Cache-主存系统的平均访问时间是多少？
（3）Cache-主存系统的效率是多少？
解：命中率 H = 4800/(4800+200) = 96％
平均访问时间 Ta = 0.96 × 30 + 0.04*150 = 34.8ns
访问效率 E = 30 /34.8 = 86.2％

## Slide 33
10、假设CPU执行某段程序时共访问Cache命中4800次，访问主存命中200次，已知Cache的存取周期是30ns，主存的存取周期是150ns，求：
（1）Cache的命中率是多少？
（2）Cache-主存系统的平均访问时间是多少？
（3）Cache-主存系统的效率是多少？
解：命中率 H = 4800/(4800+200) = 96％
平均访问时间 Ta = 0.96 × 30 + 0.04*150 = 34.8ns
访问效率 E = 30 /34.8 = 86.2％

## Slide 34
11、设主存容量为256K=218字，Cache容量为2K=211字，块长为4。
（1）设计Cache地址格式，Cache中可装入多少块数据？（2）在直接映射方式下，设计主存地址格式。
（3）在四路组相联映射方式下，设计主存地址格式。
（4）在全相联映射方式下，设计主存地址格式。
（5）若存储字长为32位，存储器按字节寻址，写出上述三种映射方式下主存的地址格式。

## Slide 35
(1) 因为 Cache容量2K=2^11字，所以Cache的字地址为11位 ，又因为块长为4 = 2^2位，所以字块内地址为2位，Cache字块地址为11-2 = 9位，则有Cache地址格式为：
(2) 因为主存容量256K=2^18字，所以主存字地址为18位，又因为 Cache字块地址9位，字块内地址为2位，所以主存字块标记为 18-9-2 = 7位，则直接映射方式下主存地址格式为：

## Slide 36
（3）因为Cache有 2K/4 = 512块，又因为四路组相连映射方式下每组有四块，所以Cache共有512/4 = 128 = 2^7组，所以组地址有7位，主存字块标记有 18-7-2 = 9位，则四路相连映射方式下主存地址格式为：
(4) 因为主存地址为18位，又因为字块内地址为2位，根据全相连映射性质，得主字块标记 18-2 = 16位，则全相连映射方式下主存地址格式为：

## Slide 37
（5）若存储字长为32位，存储器按字节寻址，写出上述三种映射方式下主存的地址格式。
主存容量为256K字=218字，主存地址共18位，共分256K/4=216块，
主存字块标记为18-9-2=7位。
直接映射方式下主存地址格式如下：

## Slide 38: 12、设存储器容量为32字，字长64位，模块数m=4，分别用顺序方式和交叉方式进行组织。存储周期T=200ns，数据总线宽度为64位，总线传送周期=50ns。若连续读出4个字，问顺序存储器和交叉存储器的带宽各是多少?

## Slide 39
解：顺序存储器和交叉存储器连续读出m=4个字的信息总量都是：
q=64b×4=256b
顺序存储器和交叉存储器连续读出4个字所需的时间分别是：
t2=mT=4×200ns=800ns=8×10-7s
t1=T+(m-1)=200ns+350ns=350ns=35×10-7s
顺序存储器和交叉存储器的带宽分别是：
W2=q/t2=256b÷(8×10-7)s=320Mb/s
W1=q/t1=256b÷(35×10-7)s=730Mb/s

## Slide 40: 13、CPU执行一段程序时，cache完成存取的次数为1900次，主存完成存取的次数为100次，已知cache存取周期为50ns，主存存取周期为250ns，求cache/主存系统的效率。和平均访问时间。

## Slide 41
命中率
Cache/主存系统的平均访问时间
访问效率
Cache与内存的速度比

## Slide 42: 第四章
要求掌握：指令格式、寻址、分类，数据寻址，指令系统等相关知识。
例如：
1、程序控制类指令的功能是（ ）。
2、寄存器直接寻址操作数在( )中，寄存器间接寻址操作数在( )中，所以执行指令的速度前者比后者快。
3、根据操作数所处的物理位置，寻址方式中执行速度最快的指令是（ ）型。

## Slide 43
指令格式如下所示，试分析指令格式及寻址方式特点。
（1）单字长二地址指令。
（2）操作码字段OP可指定64条指令。
（3）源和目标都是通用寄存器（可分别指定32个寄存器），所有是RR型指令，两个操作数均在寄存器中。
（4）这种指令结构常用于算数逻辑运算类指令。

## Slide 44: 第五章
要求掌握：CPU功能、组成，工作过程、工作原理等相关知识。
例如：
1、指令的解释是由计算机的( )来完成的，运算器用来完成( )。。
2、控制器的部件有哪些。
3、微程序放在（ ）中。
4、在用微程序实现的控制器中，机器指令和微程序、指令和微指令、微命令和微操作的关系。

## Slide 45
5、CPU 结构下图所示，其中有一个累加器AC、一个状态条件寄存器和其他四个寄存器，各部分之间的连线表示数据通路，箭头表示信息传送方向。试分析：
（1）图中四个寄存器a、b、c、d的名称。
（2）简述指令从主存取到控制器的数据通路。
（3）简述数据在运算器和主存之间进行存/取访问的数据通路。

## Slide 46
解：
（1）a：数据缓冲寄存器DR
b: 指令寄存器IR
c:主存地址寄存器 AR
d: 程序计数器PC
（2）主存M—>缓冲寄存器DR—>指令寄存器IR—>操作控制器
（3）存储器读：AR先置数据地址，M—>DR—>ALU—>AC存储器写：AR先置数据地址，AC—>DR—>M

## Slide 47
6、某机器字长32位，控制器采用微程序控制方式，微指令字长32位，采用水平型直接控制与字段编码控制相结合的微指令格式，共有微命令40个，其中10个微命令采用直接控制方式，30个微命令采用字段编码控制方式，共构成4个相斥类（各包含7个、15个、3个、5个微命令）。可测试的外部条件有4个（CF, ZF, SF, OF）。要求：
（1）设计该微指令的具体格式。
（2）控制存储器容量是多少？
（3）画出微程序控制器的结构框图。

## Slide 49
7、下图中各部件的名称

## Slide 50
（1）MAR：存储器地址寄存器
（2）MDR：存储器数据寄存器
（3）IR：指令寄存器
（4）ACC：累加器
（5）PC：程序计数器
（6）R/W：读写控制
（7）R1、R2：通用寄存器
（8）ALU：运算单元
（9）W：存储器写控制
（10）R：存储器读控制

## Slide 51
8、有如下部件：ALU，移位器，主存M，主存数据寄存器MDR，主存地址寄存器MAR，指令寄存器IR，通用寄存器R0R3，暂存器X和Y。
（1）请将各逻辑部件组成一个数据通路，并标明数据流动方向。
（2）ADD R0 , R1指令完成 (R0)+(R1)—> R0 的功能操作，画出其指令周期流程图，假设该指令的地址已放入PC中。

## Slide 54: 第六章
要求掌握：总线概念、带宽计算、仲裁分类及各分类的特点。
例如：
1、仲裁各分类中，有几个请求线。
2、总线带宽的计算。

## Slide 55: 第七章
要求掌握：外围设备的相关知识，特别是磁盘存储器的技术指标。
例如：

## Slide 56
1、某磁盘存储器转速为3000转/分，共有4个记录面，每个记录面有275道，每道记录信息为12288B。问：
（1）磁盘存储器的存储容量是多少？
（2）磁盘数据传输率是多少？
解：(1) 磁盘存储器的存储容量：275*4*12288=12.89MB
(2) 磁盘数据传输率：3000/60*12288=600KB/s

## Slide 57
2、某双面磁盘，每面有220道，已知磁盘转速为4000转/分钟，数据传输率为185000B/s，求磁盘总容量。
解：（1） 185000B/s ÷(4000转/60s)=2775B/道
（2）2775B/道*220道*2=1.16MB

## Slide 58
台号 4位 | 柱面（磁道）号 8位 | 盘面（磁头）号 5位 | 扇区号 4位
3、一磁盘组11片磁盘，记录面为20面，每记录面分203道，
转速3600转/分，每记录块为1024B，数据传输率983040B/s，
系统支持16台磁盘，计算总存储容量并设计地址格式方案。
1）数据传输率 Dr = r N r = 3600 / 60 = 600转/s
N= Dr / r = 983040 / 600 = 16384B
扇区数 = 16384 / 1024 = 16
磁盘地址：16台、203柱面、20盘面、16扇区
2）总容量 16*20*203*16384 = 1,064,304,640B
20 17 16 9 8 4 3 0

## Slide 59
4、某磁盘，平均寻道时间为20ms，平均旋转等待时间为7ms，
数据传输率为2.5MB/s，磁盘存放有500个文件，每个文件
平均长度为1MB，现将全部文件逐一读出再写回磁盘，
每个文件平均需2ms的额外处理时间。问读出并写回所有
文件需要占用多少时间？
磁盘读写时间=寻道时间+等待时间+数据传输时间

## Slide 60: 第八章
要求掌握：输入输出系统的相关知识，特别是程序中断方式、DMA方式等。
例如：
1.中断方式的特点
2. DMA方式的特点
3.DMA与CPU分时使用内存的方式。
4. CPU对通道的请求。
5. 中断源的种类。
6.中断向量的功能。
7.在中断周期中，将允许中断触发器置“0”的操作由什么完成。