## Slide 1
【例 1-2】 一离散信源由0，1，2，3四个符号组成，
它们出现的概率分别为3/8, 1/4, 1/4, 1/8，且每个符号的出现都是独立的。试求某消息201020130213001203210100
321010023102002010312032100120210的信息量。
解 此消息中，0出现23次，1出现14次，2出现13次，3出现7次，共有57个符号，故该消息的信息量为

## Slide 2
每个符号的算术平均信息量为
若用熵的概念来计算， 由式（1.3 - 5）得
则该消息的信息量为
I=57×1.906=108.64(bit)

## Slide 3
均值为零的高斯随机变量x，其方差为16 ，求x>4 的概率为多少？
解：（1）该随机变量的概率密度函数为 ， exp()
（2）所以，=

## Slide 4
【例6-3】 设输入信号抽样值Is=+1260Δ(其中Δ为一个量化单位, 表示输入信号归一化值的1/2048), 采用逐次比较型编码器, 按A律13折线编成8位码C1C2C3C4C5C6C7C8。
解 编码过程如下:
(1) 确定极性码C1: 由于输入信号抽样值Is为正, 故极性码C1=1。
(2) 确定段落码C2C3C4:
参看表6-7可知, 段落码C2是用来表示输入信号抽样值Is处于13折线8个段落中的前四段还是后四段, 故确定C2的标准电流应选为

## Slide 5
C3是用来进一步确定Is处于5~6段还是7~8段，故确定C3的标准电流应选为
IW=512Δ
第二次比较结果为Is＞IW， 故C3=1，说明Is处于7~8段。
同理， 确定C4的标准电流应选为
 IW=1024Δ
第三次比较结果为Is＞IW，所以C4=1，说明Is处于第8段。 
经过以上三次比较得段落码C2C3C4为“111”，Is处于第8段，起始电平为1024Δ。 

## Slide 6
（3） 确定段内码C5C6C7C8：
段内码是在已知输入信号抽样值Is所处段落的基础上，进一步表示Is在该段落的哪一量化级（量化间隔）。参看表 6 - 7 可知，第 8 段的 16 个量化间隔均为Δ8=64Δ，故确定C5的标准电流应选为
 IW=段落起始电平+8×(量化间隔)
=1024+8×64=1536Δ
第四次比较结果为Is＜IW，故C5=0，由表 6-6 可知Is处于前8 级（0~7量化间隔）。

## Slide 7
同理， 确定C6的标准电流为
 IW=1024+4×64=1280Δ
第五次比较结果为Is＞IW，故C6=0，表示Is处于前4级（0~4量化间隔）。
确定C7的标准电流为
 IW=1024+2×64=1152Δ
第六次比较结果为Is＞IW，故C7=1，表示Is处于2~3量化间隔。 最后，确定C8的标准电流为
 IW=1024+3×64=1216Δ
第七次比较结果为Is>IW,故C8=1,表示Is处于序号为3的量化间隔。

## Slide 8
 由以上过程可知，非均匀量化（压缩及均匀量化）和编码实际上是通过非线性编码一次实现的。经过以上七次比较， 对于模拟抽样值+1260Δ，编出的PCM码组为 1 111 0011。 它表示输入信号抽样值Is处于第 8 段序号为 3 的量化级， 其量化电平为1216Δ，故量化误差等于44Δ。
顺便指出，若使非线性码与线性码的码字电平相等，即可得出非线性码与线性码间的关系，如表 6-8 所示。编码时，非线性码与线性码间的关系是7/11变换关系，如上例中除极性码外的7位非线性码1110011，相对应的11位线性码为10011000000。